## Slide 1
Weekly Meeting
25.11.17.
Advisor : Hoon Sung Chwa
Dept of Electronic Engineering & Computer Science, DGIST
Real-Time Computing Lab
Moonyoung Choi (cmy021205@dgist.ac.kr)
Notes: Weekly meeting 표지

## Slide 2
MAVROS
  ROS와 UAV 통신을 위한 middleware
Problem: MAVROS 통신 지연
  관점 1. MAVROS 내부 처리 지연
  관점 2. 명령의 Priority를 처리할 수 없음
  관점 3. MAVROS 단일 node 구조로 인한 병목현상
2
MAVROS 최적화
Middleware
Drone Software
MAVROS
Notes: 연구 주제: MAVROS 통신 지연을 해결해보자
3가지 관점에서 접근
관점 1: MAVROS 내부 처리 과정이 복잡하여 지연이 발생한다
관점 2: 명령의 Priority가 반영되지 않아, Keepalive msg로 인해 명령이 지연된다
관점 3: MAVROS가 단일 node 구조이기 때문에, subscribe Q에서 병목현상이 발생한다

## Slide 3
MAVROS 내부 처리 지연
  MAVROS 명령 처리 단계
  ros2 – plugin – router – libmavconn – transport – px4
명령의 Priority를 처리할 수 없음
  solution: FIFO Queue를 Priority Queue 변경(subscribe Q, libmavconn Q)
MAVROS 단일 node 구조로 인한 병목현상
3
MAVROS 최적화
MAVROS
ROS 2
MAVROS
/mavros_node
Node 1
/cmd/arming
Node 2
/cmd/arming
Topic 1
/cmd/set_posi
Topic 2
/cmd/set_posi
Notes: 관점 1: MAVROS 내부 처리 로직이 복잡해서 지연이 발생한다
ros2에서 msg가 발행되면,
MAVROS에서, plugin layer, router layer, libmavconn layer, transport layer 를 거치면서 ros2 msg를 mavlink msg로 변환하여,
px4로 전송한다.
여러 과정을 거치다보니, latency가 발생할 것이라고 생각하였지만, 측정 결과 지연의 주 원인이 아니었다.
관점 2: 명령의 priorit를 처리할 수 없음
uav와 ros2의 통신을 유지하기 위한 keepalive msg로 인해, 중요한 명령이 지연되는 문제가 있다. 통신 과정에 있는 queue들의 구조를 priority queue로 변경하여 해결하고자 한다.
관점 3: mavros가 단일 node라서 병목현상이 발생한다
여러 node, topic에서 발행되는 많은 msg들이
mavros_node라는 하나의 node에서 subscrib하게 된다.
node별, topic별 subscribe queue가 어떻게 설계되어있는지 파악하고,
특히, 다중 topic에서 msg가 발행되는 환경에서 병목현상을 해결하고자 한다.